Амортизаторы RANCHO

Амортизаторы серии RS5000 идеально подходят для установки на внедорожные автомобили любого класса. Уникальная конструкция переменного сопротивления давлению позволяет амортизаторам менять свою жесткость в зависимости от дорожных условий.

Специально сконструированный датчик отслеживает скорость движения штока и подстраивает характеристики системы клапанов. Производятся модификации амортизаторов RS5000 как для штатных подвесок, так и для подвесок с увеличенным клиренсом.

Технические особенности :

- двухтрубные амортизаторы с ячеистой газовой конструкцией;

- десятиступенчатый клапан, автоматически регулирующий жесткость, позволяет ездить с комфортом как по автострадам, так и по бездорожью;

- усиленный, дважды хромированный шток обеспечивает долгую службу в любых условиях;

- специально сконструированный пыльник полностью исключает повреждение штока.

# Технические характеристики предлагаемых моделей амортизаторов

|  | Размер в состоянии, мм | Крепление * |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сжатое | Ход | Разжатое | Верх-Низ | Применимость ** |
| Амортизаторы |
| RS5194 | 365 | 225 | 590 | L1 — LS25 | Рессора. Крепление нового обр. |
| RS5118 | 356 | 210 | 566 | L1 — L1 | Рессора. Крепление старого обр. |
| RS5203 | 314 | 171 | 485 | L1 — LS82 | Пружина (Хантер) |
| RS5213 | 298 | 168 | 466 | S42 — LS82 | Пружина (Патриот) |

* Типы крепления L1 Втулка резиновая d 16 мм — ширина 33,5 мм LS25 Втулка резинометалл d 12мм — ширина 36,5мм LS82 Втулка резинометалл d 16мм — ширина 38мм S42 Шток и резьба D 10мм — длина крепежной части 60 мм ** Применимость проверить заранее на автомобиле по размерам и ходам а также по типам крепления (возможны модификации)