# Бортовой компьютер Престиж U12

Автомобильный бортовой компьютер «Престиж U12» предназначен для установки на автомобили

UAZ Patriot и UAZ Pickup с электронной системой управления двигателем типа:

- Bosсh ME17.9.7 0 261 S04 050 (Евро 3)

- Микас 11 822.3763001-01, 821.3763001-01 и 825.3763001-01 (Евро2/3)

- Микас 10.3 574.3763000-03 (Евро 3)

- Микас 7.2 291.3763000-11 и 293.3763000-04 (Евро 2)

Это многофункциональный прибор, предназначенный для отображения диагностической и маршрутной информации, а также накопления статистических данных по эксплуатации автомобиля.

Компьютер обрабатывает информацию, поступающую от электронного блока управления двигателем, датчика расхода топлива, датчика скорости, датчика уровня топлива в баке, датчика внешней температуры, а также осуществляет контроль напряжения бортовой сети автомобиля. На основе непрерывно получаемой информации компьютер отображает на графическом дисплее большое количество текущих и статистических параметров движения автомобиля, а также диагностическую информацию о состоянии системы управления двигателем и электрооборудования автомобиля.

### Бортовой компьютер может использоваться как:

- Маршрутный компьютер

- Диагностический тестер

- Аварийный сигнализатор

- Бортовой самописец

- Таксометр

- Парктроник

### Особенности бортового компьютера «Престиж U12»

- Работоспособность компьютера при подключении только к разъему диагностики автомобиля (легкое подключение)

- Установка компьютера в штатное место передней панели автомобиля. (отсутствие вибрации при движении и удобство управления)

- Возможность использования компьютера в качестве графического монитора дляПарковочного радара «Престиж SP-4»

- Наличие в штатной комплектации аналогового датчика внешней температуры с функцией калибровки показаний.

- Удобная система управления компьютером, построенная по принципу навигации сотового телефона.

- Возможность самостоятельного программирования работы компьютера, а такжеобновления программного обеспечения через Интернет.

Компьютер позволяет проводить диагностику электронных систем управления двигателей ЗМЗ-4062,405,409, а также УМЗ-4213 (Евро 3).

Программа компьютера имеет достаточное количество персональных настроек, с помощью которых можно самостоятельно программировать его работу и создаватьсистему оповещений при неисправностях системы впрыска и электрооборудования автомобиля, отклонение от требуемых пределов параметров входных и выходных сигналов контроллера или от заданных пределов статистических и динамических параметров движения.

Компьютер формирует напоминания о необходимости проведения различных регламентных работ (замена масла, тормозных колодок и т.п.) или о других событиях в зависимости от времени, даты, остатка топлива, текущей скорости или относительного пробега автомобиля.

С помощью компьютера можно просматривать параметры электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Можно сохранять информацию о движении по 10-ти различным маршрутам и в процессе движения автоматически контролировать пройденное расстояние, затраченное топливо и время; анализировать параметры движения автомобиля по пробегу, общему расходу топлива, расходу топлива на прогрев или простой и остаток топлива в баке.

Для удобства контроля за измеряемыми параметрами в компьютере реализован режим одновременного отображения на дисплее любых 10-ти различных параметров, выбираемых по желанию пользователя (ПАНОРАМА).

Программное обеспечение компьютера позволяет автоматически фиксировать каждую заправку автомобиля и не требует от пользователя ручного ввода количества заправленного топлива.

Для коррекции угла опережения зажигания реализована функция автоматического октан-корректора (Только для Евро 2).

Для устранения возможных погрешностей в измерениях предназначены режимыкорректировки показаний датчиков расхода топлива, внешней температуры и скорости автомобиля, а также датчика уровня топлива в баке.

Если автомобиль оборудован ГБО, то для определения количества газа в баллоне и вероятного пробега на его остатке используется режим «Виртуальный бак».

Для удобства работы с компьютером используется речевой синтезатор, полноценно и с высоким качеством озвучивающий отображаемую информацию.

Для удобства работы с компьютером используется речевой синтезатор, полноценно и с высоким качеством озвучивающий отображаемую информацию.

### Функциональные возможности:

Маршрутный компьютер

- Мгновенный расход топлива

- Запас топлива в баке автомобиля

- Скорость автомобиля

- Пробег на остатке топлива

- Время разгона автомобиля до скорости 100 км/ч

Моделирование маршрутов движения

- Моделирование маршрутов движения с учетом желаемого времени прибытия

- Расчет времени на прохождение маршрута

- Расчет средней скорости прохождения маршрута

- Расчет необходимого запаса топлива на прохождение маршрута

- Сохранение информации по 10-ти разным маршрутам в памяти компьютера

- Сравнение ранее пройденных маршрутов

- Контроль выполнения запланированного маршрута

Диагностический тестер

- Считывание текущих и чтение сохраненных кодов ошибок ЭБУ и их расшифровка

- Удаление ошибок из памяти ЭБУ

- Считывание параметров ЭСУД автомобиля, используемых для диагностики и определения причин возникновения неисправностей

Контроль качества используемого топлива

- Индикация качества используемого топлива на основе анализа длительности импульса впрыска

Контроль температуры двигателя

- Индикация температурного режима работы двигателя автомобиля.

- Ввод порогов эксплуатации автомобиля в зависимости от температуры охлаждающей жидкости

Таксометр

- отчет о стоимости поездки или перевозки груза с учетом выбранных тарифов и условий движения

Эконометр

- Индикация экономичного и неэкономичного режима движения с учетом мгновенного расхода топлива

Электронный тахометр

- Индикация текущих оборотов двигателя

- Ввод порогов эксплуатации автомобиля в зависимости от оборотов двигателя

Бортовой журнал

- Ежедневная запись статистических данных по эксплуатации автомобиля

Отображение статистики эксплуатации автомобиля

- Средний расход топлива за день, месяц, поездку

- Время нахождения в движении за день, месяц, поездку

- Пробег за день, месяц, поездку

- Расход топлива за день, месяц, поездку

- Затраты на топливо (в руб.) за день, месяц, поездку

- Общее время в пути, включая стоянки за день, месяц, поездку

- Информация о скорости движения за последние 500 м . (“черный ящик”)

Анализ накопленной информации

- Отчет о движении автомобиля за день с пробега автомобиля, общего и среднего расхода, затрат на топливо, расхода топлива на холостом ходу, времени в движении и времени простоя/прогрева

- Отчет со статистикой эксплуатации автомобиля в прошлом месяце

- Отчеты о движении автомобиля по ранее пройденным маршрутам

- Отчет о движении автомобиля с момента последней заправки с указанием даты заправки, пробега после заправки, общего расхода топлива, затрат на топливо и времени в движении после заправки

- Отчеты о расходах на содержание автомобиля (формируются автоматически):

  - Сумма общих расходов на содержание автомобиля в прошлом месяце

  - Сумма общих расходов на топливо

  - Расходы на стоянки, парковки

  - Расходы на приобретаемые автомобильные аксессуары и запчасти

  - Расходы на техобслуживание и ремонт

Программирование оповещений о событиях

- Программирование будильника и таймера

- Программирование оповещений о событиях, зависящих от пробега автомобиля (замена тормозных колодок, масла, ОЖ, и др. регламентные работы)

- Программирование оповещений о событиях, зависящих от времени (календарь событий)

- Оповещение о превышении заданной скорости движения

- Оповещение о не выключенных габаритных огнях

- Установка порогов срабатывания оповещений при отклонении от установленных пределов измеряемых параметров (напряжение бортовой сети, температура ОЖ, обороты двигателя и т.п.).

- Выбор способа оповещения (звуковой сигнал, голосовое предупреждение, текст)

Настройки режимов пользователя

- Выбор используемого диагностического протокола

- Выбор способа съема информации о скорости движения и мгновенном расходе топлива

- Выбор способа съема информации об остатке топлива в баке (Реальный или Виртуальный бак)

- Коррекция показаний датчика внешней температуры

- Коррекция показаний датчика расхода топлива

- Коррекция показаний датчика скорости

- Коррекция индикации напряжения бортовой сети

- Режим контроля выключения фар и габаритных огней

- Настройка режима одновременного отображения параметров (режим “Панорама”)

- Настройка текущей даты и времени

- Коррекция текущего времени

- Регулировка контрастности и выбор цвета подсветки дисплея

- Выбор цвета подсветки дисплея при сигнализации аварийных и предупредительных оповещений

- Настройка мелодий и звуков оповещений, тона звучания клавиш

- Управление клавишами быстрого доступа к «любимым» функциям

- Настройка режима энергосбережения

- Очищение памяти компьютера и возврат к заводским настройкам