# Бортовой компьютер Престиж V55-CAN Plus

Это многофункциональный прибор, предназначенный для отображения диагностической и маршрутной информации, а также накопления статистических данных по эксплуатации автомобилей отечественного и иностранного производства.

Компьютер обрабатывает информацию, поступающую от электронного блока управления двигателем, датчика уровня топлива в баке, датчика внешней температуры, а также осуществляет контроль напряжения бортовой сети автомобиля. На основе непрерывно получаемой информации компьютер отображает на графическом дисплее большое количество текущих и статистических параметров движения автомобиля, а также диагностическую информацию о состоянии системы управления двигателем и электрооборудования автомобиля.

## Применяемость

Легковые и грузовые автомобили американского производства (с 1996 года), Европейского и Азиатского производства (с 2001 года), с бензиновыми или дизельными двигателями, поддерживающие диагностику по программным интерфейсам: ISO 9141-2, ISO 14230-2 (KWP2000), ISO 15765-4 CAN.

Легковые автомобили ВАЗ/СеАЗ с блоками электронного управления двигателем BOSCH M1.5.4 Р83, BOSCH M1.5.4 Евро2, BOSCH MP7.0 Евро2, BOSCH MP7.0 Евро3, BOSCH M7.9.7 Евро2, BOSCH M7.9.7 Евро3, ЯНВАРЬ 5.1 Р83, ЯНВАРЬ 5.1 Евро2, ЯНВАРЬ 7.2 Евро2, VS 5.1 Р83, VS 5.1 Евро2, М7.3 Евро-3, BOSCH М1.5.4 ОКА Евро2.

Легковые автомобили ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ с блоками электронного управления двигателем Микас 5.47, Микас 7.1, Микас 7.2, Микас 7.6, Микас 10.3, Микас 11 (ГАЗ, УАЗ), Микас 11 ЕТ Евро3, Микас 11 CR (дв. Chrysler 2.4 DOHC с 2008 г.в.), Bosch ME17.9.7 Евро 3 (УАЗ), Ителма VS8, Ителма VS5.6.

Автомобили UAZ Patriot и UAZ Pickup с дизельным двигателем IVECO и блоком электронного управления двигателем BOSCH EDC 16C39.

Легковые автомобили Chevrolet/Daewoo/Renault с оригинальными диагностическими протоколами.

## Режимы работы

### Универсальный режим

Обязательно требуется подключение к датчику скорости автомобиля и к сигнальному проводу одной из форсунок. Применяется в случае невозможности считывания диагностической информации с ЭБУ автомобиля. Функции диагностического сканера в этом случае не доступны.

### Диагностический режим

В этом режиме необходимая для функционирования компьютера информация считывается с ЭБУ автомобиля с темпом обновления информации - 1 раз в секунду. Компьютер можно использовать в качестве «Диагностического сканера», а также для считывания, расшифровки и сброса кодов ошибок ЭСУД.

## Основные особенности компьютера

- Режим «Диагностический сканер» - для бензиновых двигателей автомобилей, оснащенных системой самодиагностики OBD-II(EOBD)

- Режим «Парктроник»  - для отображения информации с парковочного радара Престиж SP-4

- Режим «Таксометр» - для расчета стоимости поездки или перевозки груза с учетом программируемых тарифных планов и реальных условий движения

- Диагностика бензиновых двигателей автомобилей ВАЗ/СеАЗ (ЕВРО-2, ЕВРО-3)

- Диагностика бензиновых двигателей автомобилей ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, (ЕВРО-2, ЕВРО-3)

- Диагностика бензиновых двигателей автомобилей Chevrolet/Daewoo (ЕВРО-2, ЕВРО-3)

- Подключение только к диагностическому разъему автомобиля

- Возможность подключения внешних дополнительных устройств

- Встроенный речевой синтезатор

- Датчик внешней температуры с функцией калибровки показаний

- Удобная система управления компьютером, построенная по принципу навигации сотового телефона

- Возможность самостоятельного программирования режимов работы

- Самостоятельное обновление программного обеспечения через Интернет

- Универсальное крепление компьютера, имеющего 3 степени свободы и позволяющее легко устанавливать и снимать его в любой части приборной панели или лобового стекла без дополнительного демонтажа составляющих интерьера автомобиля

## Функциональные возможности

- Диагностический сканер для автомобилей, оснащенных системой самодиагностики OBD-2/(EOBD)

  - Считывание и отображение параметров ЭБУ в реальном времени;

  - Чтение данных стоп-кадра на момент появления неисправности;

  - Чтение и сброс кодов ошибок ЭБУ и их расшифровка;

  - Чтение состояния готовности контролируемых систем автомобиля.

- Режим "Мотор-тестер" для автомобилей ВАЗ/СеАЗ (Только Россия-83 и Евро 2, кроме Bosch MP7.0)

  - Считывание и отображение режимов работы двигателя;

  - Считывание и отображение списка текущих ошибок ЭБУ;

  - Считывание и отображение параметров заводского теста ЭБУ, и состояния портов контроллера;

  - Проверка работоспособности форсунок, модуля зажигания 1-4 цилиндра, модуля зажигания 2-3 цилиндра, реле топливного насоса, реле вентилятора радиатора, реле кондиционера, клапана продувки адсорбера, регулятора ХХ;

  - Проверка работоспособности лампы индикации ошибок ЭБУ (лампы диагностики);

  - Предпусковой разогрев электродов свечей зажигания;

  - Программирование температуры включения вентилятора радиатора.

- Режим "Мотор-тестер" для автомобилей ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ (Евро 2)

  - Считывание и отображение режимов работы двигателя;

  - Проверка работоспособности реле вентилятора радиатора (Только для ЭБУ Микас 241.3763.000-25,26,27,28,33,34; Микас 243.3763.000-21,53,54,61,62,63,64,71,72; СОАТЭ 302.3763.000-02,03,10,11,12,13; СОАТЭ 309.3763.000-01,03.);

  - Проверка работоспособности реле топливного насоса;

  - Проверка работоспособности реле кондиционера;

  - Проверка работоспособности лампы индикации возникновения ошибок ЭБУ (лампа СЕ).

- Мониторинг текущих параметров движения

  - Мгновенный расход топлива;

  - Запас топлива в баке и пробег на остатке;

  - Скорость автомобиля;

  - Время разгона автомобиля до скорости 100 км/ч

- Мониторинг эксплуатации автомобиля за день, месяц, поездку

  - Средний расход топлива за день, месяц, поездку;

  - Время нахождения в движении за день, месяц, поездку;

  - Пробег за день, месяц, поездку;

  - Расход топлива за день, месяц, поездку;

  - Общее время в пути, включая стоянки за день, месяц, поездку;

  - Информация о скорости движения за последние 500 м. (“черный ящик”).

- Мониторинг движения автомобиля по маршруту

  - Моделирование маршрутов движения автомобиля;

  - Расчет времени на прохождение маршрута;

  - Расчет средней скорости прохождения маршрута;

  - Расчет необходимого запаса топлива на прохождение маршрута;

  - Сохранение информации по 10-ти разным маршрутам в памяти компьютера;

  - Сравнение ранее пройденных маршрутов;

  - On-line контроль выполнения запланированного маршрута.

- Анализ накопленной информации

  - Отчет о движении автомобиля за день с указанием отчетной даты, пробега, общего и среднего расхода, расхода топлива на холостом ходу, времени пробега и времени простоя/прогрева;

  - Отчет об использовании автомобиля в прошлом месяце;

  - Отчеты о движении автомобиля по ранее пройденным маршрутам;

  - Отчет о движении автомобиля после заправки с указанием даты заправки, текущего пробега, общего расхода и времени в движении после заправки;

  - Отчеты о расходах на содержание автомобиля:

  - Расходы на содержание автомобиля в прошлом месяце;

  - Расходы на топливо (считаются автоматически с момента сброса);

  - Расходы на стоянки, парковки (считаются автоматически с момента сброса);

  - Расходы на приобретаемые автомобильные аксессуары и запчасти;

  - Расходы на техобслуживание и ремонт.

- Программирование системы аварийных и штатных оповещений

  - Программирование будильника и таймера;

  - Программирование оповещений, зависящих от пробега автомобиля (выполнения регламентных работ);

  - Программирование оповещений о событиях, зависящих от времени (календарь событий);

  - Оповещение о превышении заданной скорости движения;

  - Оповещение о не выключенных габаритных огнях;

  - Установка порогов срабатывания оповещений при отклонении от установленных пределов измеряемых параметров;

  - Выбор способа оповещения (звуковой сигнал, голосовое предупреждение, текст).

- Настройка режимов работы компьютера

  - Выбор режима автоматического или ручного определения ЭБУ;

  - Настройка текущей даты и времени;

  - Регулировка контрастности и выбор цвета подсветки дисплея;

  - Выбор цвета подсветки дисплея при сигнализации аварийных и предупредительных оповещений;

  - Настройка мелодий и звуков оповещений, тона звучания клавиш;

  - Управление клавишами быстрого доступа к «любимым» функциям;

  - Настройка режима энергосбережения;

  - Сброс настроек компьютера к заводским установкам;

  - Режим одновременного отображения параметров Панорама/Мультиэкран;

  - Калибровка показаний датчика внешней температуры;

  - Калибровка показаний датчика расхода топлива;

  - Калибровка показаний датчика скорости;

  - Режим контроля выключения фар и габаритных огней;

  - Отчет о стоимости поездки или перевозки груза с учетом выбранных тарифов и условий движения.

- Режим «Таксометр»

  - Расчет стоимости поездки или перевозки груза с учетом программируемых тарифных планов и реальных условий движения.

- Режим «Эконометр»

  - Индикация экономичного и неэкономичного режима движения автомобиля.

- Режим «Контроль качества используемого топлива»

  - Анализ качества используемого топлива по длительности импульса впрыска топлива.

- Режим «Контроль температуры двигателя»

  - Индикация температурного режима работы двигателя автомобиля.

- Электронный тахометр

  - Индикация текущих оборотов двигателя

- Бортовой журнал

  - Ежедневная запись статистических данных по эксплуатации автомобиля.

- Режим «Гололед»

  - Автоматическое предупреждение водителя (индикация снежинки в углу экрана) об изменении температуры окружающего воздуха и возможном возникновении гололеда.