# Неисправности системы после включения зажигания

- Лампа неисправности не загорается, электробензонасос работает.

- Лампа неисправности загорается дважды и гаснет, электробензонасос работает.

- Лампа неисправности загорается-гаснет-горит постоянно.

- Лампа неисправности загорается-гаснет, электробензонасос не работает.

- Лампа неисправности не загорается, электробензонасос не работает.

### Лампа неисправности не загорается, электробензонасос работает

- Проверьте исправность цепей 37а и 22 жгута проводов.

- Проверьте:

  - контрольную лампу на обрыв нити (для лампы типа АМН 12-0,3-0,1);

  - входную цепь индикатора «Неисправность двигателя» (для комбинации приборов).

### Лампа неисправности загорается дважды и гаснет, электробензонасос работает

- Проведите диагностику неисправностей и проверьте наличие неисправностей в системе управления.

- Сбросьте коды неисправностей. Выключите и через 5 секунд включите зажигание. Лампа неисправности должна загореться один раз и погаснуть. Убедитесь в отсутствии накопленных кодов неисправностей в буфере блока управления двигателем.

### Лампа неисправности загорается-гаснет-горит постоянно

- Проведите диагностику неисправностей и проверьте наличие неисправностей в системе управления.

- Выполните рекомендации по поиску и устранению неисправностей.

- После устранения неисправностей включите зажигание. Лампа неисправности должна загореться один раз и погаснуть.

### Лампа неисправности загорается-гаснет, электробензонасос не работает

- Проверьте исправность цепей жгута проводов:

  - электробензонасоса—56 и 57;

  - реле электробензонасоса—37в, 18г, 3.

- Проверьте исправность электробензонасоса.

### Лампа неисправности не загорается, электробензонасос не работает

- Если диагностическая связь с блоком управления установлена, то прежде всего проверьте исправность реле главного и его цепей 18б, 18в, 37б и 46.

- Если диагностической связи нет, то проверьте:

  - Элементы системы управления и цепи жгута проводов:

    - исправность жгутового предохранителя 10 А (для УАЗ), установленного на колодке реле электробензонасоса;

    - исправность силовых проводов от выключателя зажигания: 59, 27а и 27;

    - исправность жгутового предохранителя 20 А (для УАЗ), установленного на колодке реле главного;

    - исправность силовых проводов от аккумулятора: 58, 18а и 18;

    - исправность реле главного и его цепей 18б, 18в, 37б и 46.

  - Проверьте подключение массы между двигателем и кузовом.

  - Проверьте исправность цепей массы системы управления (61, 62 и 14, 19) и их подключение (61, 62) к металлической массе двигателя.