# Неисправности системы при пуске двигателя

- Основные рекомендации перед проведением пуска двигателя.

- Порядок пуска двигателя с впрыском бензина.

- Нет стартерной прокрутки двигателя.

- Низкие обороты стартерной прокрутки двигателя.

- Двигатель «не схватывает» при стартерной прокрутке.

- Обратные вспышки при стартерной прокрутке двигателя.

- Двигатель «схватывает», но не запускается.

- Холодный двигатель не запускается.

- Горячий двигатель запускается и глохнет.

- Двигатель запускается только при нажатой педали акселератора.

### Основные рекомендации перед проведением пуска двигателя

- Проверьте исправность элементов системы питания двигателя.

- Проверьте и устраните возможные неисправности системы управления двигателя после включения зажигания.

- Действия в зависимости от теплового состояния двигателя:

  - Если температура воздуха (параметр TAIR) ниже минус 25°C, то запуск двигателя без предварительного предпускового подогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется. Использование пускозарядного устройства, работающего от сети 220 В, не допускается при температуре воздуха ниже -30°C.

  - Если температура воздуха -5...-20°C, рекомендуется перед запуском прогреть ресивер двигателя теплой водой. Время стартерной прокрутки двигателя должно быть не более 10 секунд, повторная прокрутка допускается не ранее, чем через 1 минуту.

  - Выполните перед запуском продувку цилиндров воздухом, в случае, когда температура воздуха и охлаждающей жидкости ниже 0°C или когда 2—3 попытки его пуска оказались неудачными. Для этого нажмите до упора педаль акселератора и выполните стартерную прокрутку двигателя в течении (3±1) секунд. По завершению прокрутки проверьте состояние аккумуляторной батареи, если напряжение бортсети (параметр UACC) ниже 11,8 В, то выполните профилактику аккумуляторной батареи.

  - Не рекомендуется запускать двигатель из перегретого состояния, когда температура охлаждающей жидкости (параметр TWAT) превышает 100°C, а температура воздуха в ресивере более 65°C.

### Порядок пуска двигателя с впрыском бензина

- Не нажимайте перед включением зажигания на педаль акселератора.

- Включите зажигание. Выполните необходимые действия в соответствии с «Основными рекомендациями перед проведением пуска двигателя».

- Не переходите к запуску, если:

  - электробензонасос еще не отключился;

  - если горит лампа неисправности двигателя.

- Включите стартерную прокрутку двигателя на время, необходимое для устойчивого пуска, но не более 10 секунд.

- Если двигатель не запустился, перейдите к анализу ситуаций неудачного пуска двигателя.

### Нет стартерной прокрутки двигателя

- При установке ключа зажигания в положение «Стартер» коленвал двигателя не вращается. Нет провала (до 10 В и ниже) по напряжению бортсети, наблюдаемого по осциллограмме параметра UACC. Самодиагностика не фиксирует кодов неисправностей.

- Проверьте и устраните возможные неисправности:

  - цепи управления или электропитания стартера неисправны;

  - неисправно реле включения стартера;

  - неисправен стартер или его втягивающее реле.

### Низкие обороты стартерной прокрутки двигателя

- Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» коленвал двигателя слабо вращается. Наблюдаемый по указателю провал напряжения бортсети ниже 7 В. Информационная связь с блоком управления прерывается.

- Проверьте и устраните возможные неисправности:

  - Недостаточная степень заряда или неисправность аккумулятора. Выполните профилактику аккумулятора или замените его на исправный.

  - Нет надежного подключения силовых цепей стартера к аккумулятору или к массе двигателя.

  - Электропривод стартера неисправен. Замените стартер.

### Двигатель «не схватывает» при стартерной прокрутке

- Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» коленвал двигателя вращается устойчиво. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 200 об/мин. Самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы или фиксирует отдельные коды неисправности первичных цепей управления катушками зажигания 91...98, 231...238, 241...248.

  - Проверьте состояние цепей электропитания (27б, 27в) и управления (1, 20) катушками зажигания.

- Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» коленвал двигателя вращается устойчиво. Параметр FREQ = 0 об/мин. Самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы.

  - Проверьте состояние цепей жгута проводов (48, 49) датчика положения коленчатого вала и исправность самого датчика.

### Обратные вспышки при стартерной прокрутке двигателя

- Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель «схватывает» и останавливается. Наблюдаются обратные вспышки во впускной коллектор двигателя. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 400 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 53.

  - Проверьте вероятность ошибочного подключения проводов жгута (цепи 1 и 20) к катушкам зажигания цилиндров 1,4 и 2,3.

### Двигатель «схватывает», но не запускается

- Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель «схватывает» и останавливается. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 300 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 53 или 29.

  - Проверьте вероятность ошибочной переполюсовки проводов жгута к датчику положения коленчатого вала (цепи 48, 49).

  - Проверьте монтажный зазор между торцом датчика и зубчатым диском синхронизации.

  - Проверьте исправность и, при необходимости, замените датчик синхронизации на заведомо исправный.

### Холодный двигатель не запускается

- Температура охлаждающей жидкости ниже 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель «схватывает» и глохнет. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 400 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 53, 21 или 22.

  - Проверьте подключение датчика температуры охлаждающей жидкости или вероятность ошибочной переполюсовки проводов (цепи 45, 30д).

  - Проверьте исправность цепей 45 и 30д жгута проводов к датчику температуры охлаждающей жидкости.

  - Проверьте исправность и при необходимости замените датчик температуры на заведомо исправный.

### Горячий двигатель запускается и глохнет

- Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 70°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель запускается и глохнет. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 1000 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 53.

- Через 5 секунд после включения зажигания проверьте манометром абсолютное давление бензина в топливной рампе:

  - Если оно выше 3,5 кГ/см² (повышенное давление), то проверьте исправность цепи слива топлива (слив недостаточный):

    - засорение трубопроводов, шлангов и элементов цепи слива;

    - неисправность (негерметичность) топливных форсунок;

    - исправность регулятора давления топлива (регулятор неисправен).

  - Если оно ниже 2,5 кГ/см² (повышенное давление), то проверьте исправность цепи залива топлива (залив недостаточный):

    - негерметичность и засорение трубопроводов и фильтров цепи залива;

    - неисправность (коксование или засорение) топливных форсунок;

    - недостаточная производительность электробензонасоса (бензонасос неисправен);

    - исправность регулятора давления топлива (регулятор неисправен).

### Двигатель запускается только при нажатой педали акселератора

- При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель запускается и глохнет. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 400 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 53.

  - Если двигатель запускается только при частично нажатой (8...20% открытия дросселя) педали акселератора, а самодиагностика блока не фиксирует кодов неисправностей системы (кроме кода 53, 54), то выполните профилактику байпасного канала или замените регулятор дополнительного воздуха.