Пневматическая блокировка дифференциала

Пневматическая блокировка дифференциала разработана для использования в автомобилях УАЗ с мостами "Спайсер" и "Тимкен". Конструкция блокировки аналогична блокируемым дифференциалам ARB.

Во включенном состоянии - блокирование 100%. В выключенном - работает как обычный дифференциал.

В комплект дифференциала входят необходимые детали для установки в мост, шланг подвода воздуха и пневмораспределитель (без компрессора). Управление подачей воздуха через электрический пневмораспределитель. Система управления полностью совместима с комплектующими ARB.

Дифференциал "Спрут"с пневматической блокировкой предназначен:

- в выключенном (разблокированном) состоянии – для распределения крутящего момента между правым и левым ведущими колёсами и обеспечивает возможность вращения колёс с разными частотами;

- во включенном (заблокированном) состоянии – для распределения крутящего момента между правым и левым ведущими колёсами, вращающимися с одинаковой частотой, что обеспечивает повышенную проходимость автомобиля.

Дифференциал может устанавливаться на автомобили "УАЗ", оснащенные ведущими мостами с неразъемным картером (типа "Спайсер", "Тимкен"), как на один ведущий мост, так и на оба ведущих моста одновременно.

Блокировка дифференциала приводится в действие сжатым воздухом. Управление блокировкой дифференциала осуществляется посредством включения пневмораспределителя.

Условия эксплуатации дифференциала соответствуют условиям эксплуатации автомобилей УАЗ.

Внимание! При установке на автомобиль одного дифференциала, рекомендуется устанавливать его на задний ведущий мост.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Рабочее давление, Атм | 4,5… 7 |
| --- | --- |
| Давление срабатывания не более, Атм | 3 |
| Габариты дифференциала, мм | Ø 178х181 |
| Масса дифференциала не более, кг | 10 |

|  | Дифференциал моста УАЗ с пневмоблокировкой (мост Спайсер) |
| --- | --- |
|  | Дифференциал моста УАЗ с пневмоблокировкой (мост Тимкен) |
|  | Компрессор для пневмоблокировки ARB CKSA12 Air Locker |
|  | Компрессор для пневмоблокировки Агрессор AGR-3LT |